Home- ja lahovauriot, HTT –tavarantarkastukset, mikrobianalyysit

Laurinlahdentie 20, 02320 Espoo, www.novorite.fi

N O V O R I T E

GSM 040 - 5540617, Fax. 09 - 8845543, simo.valjakka@novorite.fi

Vantaan kaupunki				 RAPORTTI 13.3.2006

Tilakeskus				VANTAA118YRTTITEINPKlaaj

Jukka Jalomies

Kielotie 13				sivuja yhteensä 2

01300 VANTAA

LAUSUNTO	VANTAA118YRTTITIENPKlaaj, työmaa-aikainen mikrobitutkimus

materiaalinäytteistä 22.3.2006

KOHDE		Yrttitien päiväkoti, Aniskuja 1 laajennos, 01300 Vantaa,

TILAAJA	 	Vantaan kaupunki, Tilakeskus, talonsuunnittelu,

Arto Alanko, kaupunginarkkitehti

YHTEYS 	Jukka Jalomies, jukka.jalomies@vantaa.fi

Mikko Korosuo, mikko.korosuo@vantaa.fi ,

Pekka Wallenius, pekka.wallenius@vantaa.fi

MITTAUSTULOKSET

NOVORITE OY

Mikrobipitoisuusmääritykset viljelynäytteistä (V), 2 %:lla mallasuute-streptomysiiniagar:illa,

vrk/28 ºC.  Mikroskopointi (M), 100 - 1000 x suurennoksella.

No.     Paikka				                 Hiivat    Homeet    Bakteerit

10443, näyte 1.  Vesileikkihuone, sisäpuolen kipsilevy  	M 	+ 	-

höyrynsulkua vasten 			homeitiöitä ja –rihmastoa

10444, näyte 2.  Henkilökunnan pukutila, suihkutila, 	M 	+ 	-

sisäpuolen kipsilevy höyrynsulkua  	homeitiöitä

vasten

Merkkien selitykset (ilmaisee kasvun määrää materiaalissa ja/tai pesäkkeitä tuottavien itiöiden määrää):

-  = ei kasvua/itiöitä,   +  = vähän,   ++  = kohtalaisesti,   +++  = runsaasti

M -näytteissä +:at merkitsevät homemikrobien (itiöiden, rihmaston) määrää, jotka todettu mikroskopoimalla. Jos mikroskopoimalla todetaan homeitiöitä ja –rihmastoa, näytteessä on homekasvua. Bakteerit: +:at merkitsevät mikroskopoimalla todettua bakteerikasvun / -pesäkkeiden määrää materiaalissa. Homeitiöitä todetaan yleensä kaikilta pinnoilta ja kaikista materiaaleista, jotka ovat joskus olleet paljaana sisä- tai ulkoilmalle. Pelkkien homeitiöiden vähäinen esiintyminen ei sellaisenaan siten merkitse haitallisena pidettyä homekasvua.

Tulokset pätevät ainoastaan tutkituille näytteille. Tämän tutkimusselosteen saa kopioida vain kokonaan. Muussa tapauksessa kopiointiin on saatava NOVORITE Oy:n kirjallinen lupa.

MITTAUSTULOKSET

Näytteestä 10443/1 todettiin mikroskopoimalla vähäistä homekasvua. Kipsilevyn pintapahvista mikroskopoimalla todettu homekasvuston osat voivat olla myös kontaminaatiota lähellä olleista, homeisista materiaaleista.

Näytteestä 10444/2 todettiin mikroskopoimalla vähän homeitiöitä. Näytteestä ei todettu mikrobikasvua.

Espoossa 23.3.2006

NOVORITE OY

Simo Valjakka

DI, (Chem. Eng)

Vaatimus tarkastajan tekemän virheen johdosta tulee esittää hänelle välittömästi sen tultua havaituksi ja viimeistään yhden vuoden kuluttua tarkastuksesta, muutoin oikeus virheen korjaukseen tai mahdolliseen vahingonkorvaukseen menetetään. Mikäli virhettä ei voida korjata ja siitä aiheutuu tilaajalle vahinkoa, on NOVORITE Oy:n vahingonkorvauksen yläraja tässä tarkastuksessa 10 % vahingon määrästä, kuitenkin enintään konsulttipalkkion määrä, ellei kysymyksessä ole tahallisuus tai törkeä tuottamus.